## Slide 1
Conducción autónoma de vehículos
(self-driving car)
Enrique Camacho
FACULTAD DE INGENIERÍA
SDC – 6 –
Algoritmo de dirección

## Slide 2: Ejercicio 1: Mostrar la dirección de giro
Siga todos los pasos de esta primera parte con el video que se adjunta y la notebook SDC_6_AlgoritmoDeDireccion.ipynb

## Slide 3: Recapitulando las funciones
Cargar librerías generales
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import cv2 as cv

## Slide 4: Recapitulando las funciones
Función de binarización
#Definir la función de binarización
def binarizacion(imagen):
img = cv.cvtColor(imagen, cv.COLOR_BGR2RGB)
img_gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
img_gauss = cv.GaussianBlur(img_gray,(3,3),0)
thr, img_thr= cv.threshold(img_gauss ,160 ,255,cv.THRESH_BINARY)
alto=img.shape[0]
ancho=img.shape[1]
ratio=0.2
img_r = cv.resize(img_thr,(480,240), interpolation=cv.INTER_NEAREST)
return(img_r)

## Slide 5: Recapitulando las funciones
Función de área de interés
#Poligono de área de interés
pts_poligono = np.array([[135, 150], [350, 150], [380, 238], [115, 238]], np.int32)
pts_poligono = pts_poligono.reshape((-1,1,2))
#Funcion de área de interés
def area_interes(imagen):
pts1 = np.float32([[135, 150], [350, 150], [115, 238], [380, 238]])
pts2 = np.float32([[0, 0], [480, 0], [0, 240], [480, 240]])
matrix = cv.getPerspectiveTransform(pts1, pts2)
img_warp = cv.warpPerspective(imagen, matrix, (480, 240))
return (img_warp)

## Slide 6: Recapitulando las funciones
Función de punto medio
#Función para encontrar el punto medio
def punto_medio(imagen):
img_cercana= imagen[220:, :]
suma_columnas = img_cercana.sum(axis=0)
x_pos = np.arange(len(suma_columnas))
mid_point=int( np.dot(x_pos,suma_columnas) / np.sum( suma_columnas ) )
return mid_point

## Slide 7: Método para encontrar la dirección de giro
En este ejemplo se muestran 3 posibles escenarios, cuando hay una recta, una vuelta a la izquierda y una vuelta a la derecha
En este escenario en el área de interés aun no se aprecia una vuelta en b) y c)
En rojo esta el área de interés
En azul la región que nos sirve para encontrar el punto medio (región cercana al observador)
La circunferencia verde nos muestra el punto medio
a)
c)
b)

## Slide 8: Método para encontrar la dirección de giro
En este punto el vehículo ha avanzado lo suficiente de manera que en el área de interés ya se aprecia una vuelta b) y c)
a)
c)
b)

## Slide 9: Método para encontrar la dirección de giro
Analizamos los pixeles para el caso de las curvas
Sumamos las columnas de la parte izquierda y derecha que resultan de la separación utilizando el punto medio
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
255
0
0
0
255
255
0
0
255
255
0
0
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
0
255
255
0
255
255
0
255
255
255
255
255
255
255
0
0
0
255
0
0
255
255
0
0
255
255
0
255
255
255
0
255
255
0
255
255
0
255
255
255
255
255
Suma_col_izquierda= [ 1020 , 1785 , 1785 , 1785]
Suma_col_derecha= [ 1785 , 1530 , 1020 , 0]
Encontramos la suma de los valores de cada arreglo
Suma_izquierda= 1020 + 1785 + 1785 + 1785 = 7395
Suma_derecha= 1785 + 1530 + 1020 + 0 = 4335
Suma_col_izquierda= [ 0 , 1020 , 1530 , 1785]
Suma_col_derecha= [ 1785 , 1785 , 1785 , 1020]
Suma_izquierda= 1785 + 1785 + 1785 + 0 = 7395
Suma_izquierda= 0 + 1020 + 1530 + 1785 = 4335
Parte izquierda
Parte derecha
Parte izquierda
Parte derecha

## Slide 10: Método para encontrar la dirección de giro
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
255
0
0
0
255
255
0
0
255
255
0
0
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
0
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
0
255
255
0
255
255
0
255
255
255
255
255
255
255
0
0
0
255
0
0
255
255
0
0
255
255
0
255
255
255
0
255
255
0
255
255
0
255
255
255
255
255
Suma_izquierda= 7395
Suma_derecha= 4335
Normalizamos con respecto a toda el área de interés, suponiendo que todos tienen pixeles en color blanco. Para nuestro ejemplo 7(alto) x 9 (ancho) x 255 (pixel en color blanco) = 16,065
Suma_izquierda= 7395
Suma_izquierda = 4335
Suma_izq_norm= 7395/16065
= 0.46
Suma_der_norm= 4335/16065
= 0.27
Suma_izq_norm= 4335/16065
= 0.27
Suma_der_norm= 7395/16065
= 0.46
Delta= Suma_izq_norm – Suma_der_norm = 0.46 – 0.27 = 0.19
Delta= Suma_izq_norm – Suma_der_norm = 0.27 – 0.46 = -0.19
Para este ejemplo se podría decir que si Delta > 0.19 se tendrá una vuelta a la izquierda, si Delta es < -0.19 se tendrá una vuelta a la derecha, de otro modo el vehículo seguirá avanzando hacia adelante.
ATENCIÓN: El valor de Delta va a depender para cada configuración.

## Slide 11
Agregar un ejemplo de texto que servirá para ajustar y mostrar la dirección de giro
#Aplicamos todas las funciones
img = cv.imread('figuras/imagen_0.jpg')
img_bin = binarizacion(img)
img_interes=area_interes(img_bin)
mid_point= punto_medio(img_interes)
# textos
text1 = str(0.50)
text2 = str(0.50)
text3 = 'direccion'
# Tipo de fuente
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
# origen de cada texto
org1 = (60, 185)
org2 = (370, 185)
org3 = (200, 100)
# Tamaño
fontScale = 0.7
# Color de la fuente
color = (150, 150, 150)
# Grosor de la linea del texto
thickness = 1
# Usamos la función cv.putText() para agregar texto
cv.putText(img_interes, text1, org1, font, fontScale,
color, thickness, cv.LINE_AA, False)
cv.putText(img_interes, text2, org2, font, fontScale,
color, thickness, cv.LINE_AA, False)
cv.putText(img_interes, text3, org3, font, fontScale,
color, thickness, cv.LINE_AA, False)
plt.figure(figsize=(10,7))
cv.circle(img_interes, (mid_point,235), 5, (100, 100,100 ), -1) ;
plt.imshow(img_interes,cmap='gray')
plt.show()
Se definen las tres variables tipo str que contienen lo que se desea desplegar
El tipo de fuente
Las coordenadas de origen para desplegar el texto
El tamaño de fuente
El grosor de la fuente
La función cv.putText agregara el texto en el área de interés.
Implementación del método para encontrar la dirección de giro

## Slide 12
Esta parte es para verificar que todo este configurado correctamente antes de colocarlo en el video
Implementación del método para encontrar la dirección de giro

## Slide 13
Implementación del método para encontrar la dirección de giro
#Funcion suma normalizada izquierda
def sum_izquierda(imagen, valor_punto_medio):
return np.round(np.sum( imagen[:, :valor_punto_medio].sum(axis=0) )/(255*240*480),2)
#Funcion suma normalizada derecha
def sum_derecha(imagen, valor_punto_medio):
return np.round(np.sum( imagen[:, valor_punto_medio:].sum(axis=0) )/(255*240*480),2)
Definimos las sumas normalizadas, el valor de normalización es 240 (alto) x 480 (ancho) x 255 (pixel blanco)
En nuestra notebook una vez que definimos las sumas normalizadas y las evaluamos para asegurarnos que todo esta bien.

## Slide 14
#Implementación de la dirección de giro en el video
import time
video = cv.VideoCapture('videos/video_carretera_2.mp4')
while(video.isOpened()):
ret, frame = video.read()
if ret:
cv.imshow("video", frame)
img_bin=binarizacion(frame)
cv.polylines(img_bin,[pts_poligono],True,(100,100,100))
cv.imshow("video binarizado", img_bin)
img_interes=area_interes(img_bin)
mid_point = punto_medio(img_interes)
valor_sum_izquierda=sum_izquierda(img_interes,mid_point)
valor_sum_derecha=sum_derecha(img_interes,mid_point)
cv.putText(img_interes, str(valor_sum_izquierda), org1, font, fontScale,
color, thickness, cv.LINE_AA, False)
cv.putText(img_interes, str(valor_sum_derecha), org2, font, fontScale,
color, thickness, cv.LINE_AA, False)
delta = valor_sum_izquierda - valor_sum_derecha
if delta > 0.07 :
movimiento = "izquierda"
elif delta < -0.07 :
movimiento = "derecha"
else:
movimiento = "adelante"
cv.putText(img_interes, movimiento, org3, font, fontScale,
color, thickness, cv.LINE_AA, False)
cv.circle(img_interes, (mid_point, 235), 5, (100,100,100), -1) ;
cv.imshow("video area interes", img_interes)
time.sleep(0.02)
if cv.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
else:
break
video.release()
cv.destroyAllWindows()
Se agrega la librería time que servirá para llevar a cabo una pausa entre cada frame
Valor de las sumas normalizadas
Se despliegan los valores
Se calcula el valor de delta
Dependiendo del valor, la variable delta adquiere un valor string, ya sea “izquierda”, “derecha” o “adelante”
Se despliega el texto de la variable movimiento
time.sleep nos permite una pausa entre cada frame. Se puede comentar en caso de no ser requerido.
Implementación del método para encontrar la dirección de giro

## Slide 15
Sin curva
Con curva
y giro a la izquierda
Con curva
y giro a la derecha
Implementación del método para encontrar la dirección de giro

## Slide 16
El valor del parámetro delta se ajusta dependiendo de los valores que aparecerán y depende de cada configuración de video.
Implementación del método para encontrar la dirección de giro

## Slide 17: Instrucciones
Para esta primera parte guarde el notebook con el siguiente nombre: SDC_6A_Nombre_Apellido.ipynb

## Slide 18: Ejercicio 2: Mostrar la dirección de giro en su video
Realice la implementación en su propio video

## Slide 19: Implementación del ejercicio 1 en su video
Utilice el video que hizo en la actividad SDC-5
Realice todos los pasos mostrados en la primera parte en un nuevo notebook de Jupyter.

## Slide 20: Instrucciones
Para esta segunda parte guarde el notebook con el siguiente nombre: SDC_6B_Nombre_Apellido.ipynb
Comprima toda su carpeta en un archivo .ZIP con el nombre SDC_6_Nombre_Apellido.ZIP (debe incluir los dos notebooks y su video).
En caso de que sea muy grande el archivo ZIP, subirlo a su Google drive o alguna plataforma en la nube y compartirme el link.

## Slide 21: Ejemplos

## Slide 22: Ejemplos

## Slide 24: Notebook